## Slide 1: Destilador Inteligente
Sérgio Manuel Figueira do Carmo
Sérgio Duarte Correia
19749@ipportalegre.pt
scorreia@ipportalegre.pt

## Slide 2: Descrição do Problema
O principal objetivo deste projeto foi modernizar um destilador eletromecânico que estava obsoleto e avariado. Foi pretendido aumentar a eficiência, melhorar o controlo do processo de destilação e adicionar funcionalidades de automação que eliminam a necessidade de intervenção manual constante.
Notes: O principal objetivo deste projeto foi modernizar um destilador eletromecânico que estava obsoleto e avariado. Foi pretendido aumentar a eficiência, melhorar o controlo do processo de destilação e adicionar funcionalidades de automação que eliminam a necessidade de intervenção manual constante.

## Slide 3: Componente Física e Substituição de Componentes
A modernização do destilador envolveu a remoção de muitos componentes antigos e a sua substituição por novos, mais eficientes e digitais.

## Slide 4: Arquitetura Geral do Destilador
Esquema de Processo
Notes: Descrever Componentes
  Válvulas (2x)
  Depósito
  Resistência Aquecimento
  Sensores de Nível
  Bomba

## Slide 5: Arquitetura Geral do Destilador
Esquema de Processo
Notes: Descrever Componentes
  Válvulas (2x)
  Depósito
  Resistência Aquecimento
  Sensores de Nível
  Bomba

## Slide 6: Arquitetura Geral do Destilador
Esquema de Processo
Notes: Descrever Componentes
  Válvulas (2x)
  Depósito
  Resistência Aquecimento
  Sensores de Nível
  Bomba

## Slide 7: Arquitetura Geral do Destilador
Esquema de Processo
Notes: Descrever Componentes
  Válvulas (2x)
  Depósito
  Resistência Aquecimento
  Sensores de Nível
  Bomba

## Slide 8: Arquitetura Geral do Destilador
Esquema de Processo
Notes: Descrever Componentes
  Válvulas (2x)
  Depósito
  Resistência Aquecimento
  Sensores de Nível
  Bomba

## Slide 9: Descrição do Sistema
O sistema modernizado inclui:
1x ESP32 como controlador principal,
3x sensores de nível de água para controlar o nível de água destilada dentro do tanque onde é gerado o vapor,

## Slide 10: Descrição do Sistema
1 bomba de água para encher o tanque de água
uma resistência de aquecimento para gerar o vapor
duas válvulas que controlam o fluxo de água e a saída de vapor.

## Slide 11: Descrição do Sistema
Um sistema elétrico completamente novo, que inclui uma fonte de 5v, cablagem nova, barramento de ligações e sistema de proteção de baixa e alta tensão.

## Slide 12: Substituição de Componentes

## Slide 13: Substituição de Componentes
Foram substituídos os sensores de nível analógicos (x2) por sensores de nível digitais (x3).

## Slide 14: Substituição de Componentes
O destilador usava contactors como recurso para ligar os atuadores consoante o nível de água. Os relés substituem os contactors.

## Slide 15: Componentes Removidos
Foram removidos alguns componentes relevantes da destiladora:
Temporizador
Sensor de Nível
Contactores

## Slide 16: Componentes Adicionados
Foram adicionados os seguintes componentes como substituição aos antigos:
ESP32
Sensores de Nível Digitais
Relés

## Slide 17: Arquitetura do Software
O firmware foi desenvolvido em C/C++ para o ESP32 e está dividido em dois núcleos:
  o Core 0 executa o firmware que controla as funções do destilador,
  enquanto o Core 1 é responsável pelo servidor web que permite o controlo remoto do equipamento.
Página Web
Em relação à página WEB, foi desenvolvida em HTML, CSS, JavaScript, AJAX, e WebSockets para criar uma interface web em tempo real.

## Slide 18: Arquitetura do Software
O firmware foi desenvolvido em C/C++ para o ESP32 e está dividido em dois núcleos:
  o Core 0 executa o firmware que controla as funções do destilador,
  enquanto o Core 1 é responsável pelo servidor web que permite o controlo remoto do equipamento.
Em relação à página WEB, foi desenvolvida em HTML, CSS, JavaScript, AJAX, e WebSockets para criar uma interface web em tempo real.

## Slide 19: Interface Web
A interface web permite monitorar o estado do destilador em tempo real e controlar todos os componentes, como o nível de água, a bomba, a resistência e as 2 válvulas.

## Slide 20: Interface Web
Através da página WEB, é possível alterar o estado da bomba, modo automático, resistência e das duas válvulas

## Slide 21: Modo Automático
Este modo permite o uso do temporizador, o que durante este uso, o destilador é automático, isto é:
  O nível de água é gerido automaticamente
  A resistência liga automaticamente no inicio e desliga no fim do temporizador
  As válvulas operam automaticamente igualmente à resistência
  Se o nível de água chegar ao nível de alarme, o processo é interrompido

## Slide 22: Modo Manual
O modo manual permite que o utilizador ligue/desligue os atuadores como achar necessário com as seguintes exceções:
  Não é possível ligar a bomba se a água estiver ao nível máximo
  Não é possível ligar a resistência de calor se a água estiver ao nível de Alarme
O modo manual só pode ser ativado ligando o botão frontal da destiladora

## Slide 23: Solução a Implementar

## Slide 24: Metodologia e Tecnologias

## Slide 25: Plano de Trabalho